## Slide 1: RS232

## Slide 2: 架構
PC
FPGA
AES加密
tx
tx
rx
rx

## Slide 3: Verilog程式
TopCode : rs232.v
Main Code:
RX_code.v , TX_code.v , aes_core.v(aes_decipher_block.v, aes_encipher_block.v, aes_inv_sbox.v, aes_key_mem.v, aes_sbox.v)
Testbench : aes_data_tb.v

## Slide 4: RX、TX傳送接收格式
RX接收格式
一次接收8組bytes，以下為每組bits的功能
第1組：輸入02以表示開始接收資料。
第2組：1~7個bits控制資料ram位置，第8個bit為1則為寫入，0則為輸出。
第3~6組：需要存放的資料。
第7組：check bit(未使用)。
第8組：輸入03已表示資料接收完畢。
TX傳送格式
一次傳送4組bytes
上述RX存取的第3~6組bytes(4bytes)會存入32bits的ram，判斷address後將對應ram位置的32bits全部讀出。

## Slide 5: AES

## Slide 7: Verilog程式架構
rs232.v
  RX_code.v
  TX_code.v
  RX_code.v
  aes_core.v
  aes_core.v
  aes_encipher_block.v
  aes_decipher_block.v
  aes_key_mem.v
  aes_sbox
  aes_decipher_block.v
  aes_inv_sbox.v

## Slide 8: rs232.v
rs232(TX, RX, clk, rst)
output
TX : 從FPGA傳出資料(64bits)
input
RX : FPGA接收資料(64bits)
clk : 50MHz
rst : 重製資料

## Slide 9: RX_code.v
RX_code(data_in, tx_start, clk, rst, ram_data_out);
output
  ram_data_out:傳送從ram讀取的資料。
  tx_start : RX接收到需要read ram資料的指令時，控制TX回傳資料。
input
  data_in : RX線接收到的資料。
  clk : 50MHz。
  rst : 重製資料。
T0
package start
T1
T2
idle
T3
wait
T4
receive 1 bit
T5
count 8bits
T7
T6
Delay 1.5 delta_time
receive 1 byte
wait
Delay 1 delta_time
T8
count 8bytes
First byte isn’t 02
Bytes < 8
Bytes >= 8
T9
Bits < 8
Bits >= 8
check last byte 03?
wait
byte start

## Slide 10: TX_code.v
TX_code(data_out, data_in, tx_start, clk, rst)
output
  data_out : 需要傳輸的資料。
input
  data_in : 從ram讀取到的資料。
  tx_start : 接收開始傳輸的指令。
  clk : 50MHz。
  rst : 重製資料。
T0
package start
T1
T2
idle
T3
wait
T4
send 1 bit
T5
count 8bits
T7
T6
Delay 1 delta_time
send 1 byte
wait
Delay 1 delta_time
T8
count 4bytes
Bytes < 4
Bytes >= 4
T9
Bits < 8
Bits >= 8
wait
Delay 1 delta_time
Byte
start

## Slide 11: aes_core.v
aes_core(clk, reset_n, encdec, init, next, ready, key, keylen, block, result, result_valid)
output
ready : key擴展完成或是加密完成都會使ready為1
input
encdec : 加解密控制接腳
init : key開始擴展
result : 加密後結果資料
result_valid : 判斷加密成功
next : 資料開始加密
key : 初始key
keylen : 加密寬度控制 (128/256)
block : 需加密資料

## Slide 12: AES加密程式
AES.v
AES_Encrypt.v
AES_Encrypt.v
keyExpansion.v
addRoundKey.v
encryptRound.v
subBytes.v
shiftRows.v
encryptRound.v
subBytes.v
shiftRows.v
mixColumns.v
addRoundKey.v

## Slide 13: AES解密程式
AES.v
AES_Decrypt.v
AES_Decrypt.v
keyExpansion.v
addRoundKey.v
decryptRound.v
inverseShiftRows.v
inverseSubBytes.v
decryptRound.v
inverseShiftRows.v
inverseSubBytes.v
addRoundKey.v
inverseMixColumns.v

## Slide 14: Ram存放格式
使用兩塊ram，每塊有64個address，一塊存取未加 密資料，一塊存取加密後資料，總共128個address。
address : 0~63存放需要加密的資料，64~127存取加密資料，64~127資料唯讀，無法從外部write，(addr+1)%6 == 0控制加密開始，在aes_out_ram對應address存放ffffffff紀錄加密完成。
ram | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[31:0] ram [63:0]
[31:0] aes_out_ram [63:0]
aes_out_ram | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Slide 15: AES加密資料規格
加密資料寬度為128，每筆RAM資料為4組bytes，但每組byte的第1個bit不使用，因此每筆RAM的可用資料為28bits，因此每筆AES資料須使用5筆RAM，第5筆僅使用16bits。

## Slide 16: 接收後並aes加密波型圖

## Slide 17: GitHub紀錄
https://github.com/Justina0331/rs232_AES.git

## Slide 18: AES參考資料
https://www.796t.com/content/1541892089.html
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10249488
https://github.com/michaelehab/AES-Verilog
https://github.com/secworks/aes