## Slide 1: RS232

## Slide 2: 架構
PC
FPGA
AES加密
tx
tx
rx
rx

## Slide 3: Verilog程式
TopCode : rs232.v
Code:
RX_code.v , TX_code.v , AES.v
Testbench : bits64_test.v, aes_data_tb.v

## Slide 4: Verilog程式架構
rs232.v
  RX_code.v
  TX_code.v
  RX_code.v
  ram_128x32.v
  ram_128x32.v
  AES
AES.v
  AES_Encrypt.v
  AES_Decrypt.v
  AES_Encrypt.v
  keyExpansion.v
  addRoundKey.v
  encryptRound.v
  subBytes.v
  shiftRows.v
  AES_Decrypt.v
  keyExpansion.v
  addRoundKey.v
  decryptRound.v
  inverseSubBytes.v
  inverseShiftRows.v
  encryptRound.v
  subBytes.v
  shiftRows.v
  mixColumns.v
  addRoundKey.v
  decryptRound.v
  inverseShiftRows.v
  inverseSubBytes.v
  addRoundKey.v
  inverseMixColumns.v

## Slide 5: rs232.v
rs232(TX, RX, sw2, sw1 ,sw0, clk, rst, port_b_out)
output
TX : 從FPGA傳出資料(64bits)
port_b_out : 將資料用LED燈顯示(8bits)
input
RX : FPGA接收資料(64bits)
sw2,sw1,sw0 : 切換port_b_out輸出哪一則資料
clk : 50MHz
rst : 重製資料

## Slide 6: RX_code.v
RX_code(data_in, load_port_b, tx_start, clk, rst, ram_out);
output
  ram_out :將接收到的資料傳送到ram儲存。
  load_port_b : 將資料load到LED，主要用於前中期debug。
  tx_start : RX接收到需要read ram資料的指令時，控制TX回傳資料。
input
  data_in : RX線接收到的資料。
  clk : 50MHz。
  rst : 重製資料。
T0
package start
T1
T2
idle
T3
wait
T4
receive 1 bit
T5
count 8bits
T7
T6
Delay 1.5 delta_time
receive 1 byte
wait
Delay 1 delta_time
T8
count 8bytes
First byte isn’t 02
Bytes < 8
Bytes >= 8
T9
Bits < 8
Bits >= 8
check last byte 03?
wait
byte start

## Slide 7: TX_code.v
TX_code(data_out, data_in, tx_start, clk, rst)
output
  data_out : 需要傳輸的資料。
input
  data_in : 從ram讀取到的資料。
  tx_start : 接收開始傳輸的指令。
  clk : 50MHz。
  rst : 重製資料。
T0
package start
T1
T2
idle
T3
wait
T4
send 1 bit
T5
count 8bits
T7
T6
Delay 1 delta_time
send 1 byte
wait
Delay 1 delta_time
T8
count 4bytes
Bytes < 4
Bytes >= 4
T9
Bits < 8
Bits >= 8
wait
Delay 1 delta_time
Byte
start

## Slide 8: RX傳送格式
8組8bits，以下為每組bits的功能
第1組：輸入02以表示開始接收資料。
第2組：1~7個bits控制資料ram位置，第8個bit為1則為寫入，0則為輸出。
第3~6組：需要存放的資料
第7組：check bit(未使用)
第8組：輸入03已表示資料接收完畢
遇到的問題
第2組控制寫入及讀出的資料存在少數問題，例如0000 0010及0000 00011，目標是希望讀出ram[2]及ram[3]，
但02及03為控制開始及結束因此無法正常使用。

## Slide 9: AES.v
AES(enable, e128_in, e128_out, d128);
output
e128_out : 加密後資料
input
e128_in : 加密前資料
enable : 控制aes開始加密
d128 : 加密解密後是否為同一筆資料

## Slide 10: AES

## Slide 12: AES加密程式
AES.v
AES_Encrypt.v
AES_Encrypt.v
keyExpansion.v
addRoundKey.v
encryptRound.v
subBytes.v
shiftRows.v
encryptRound.v
subBytes.v
shiftRows.v
mixColumns.v
addRoundKey.v

## Slide 13: AES解密程式
AES.v
AES_Decrypt.v
AES_Decrypt.v
keyExpansion.v
addRoundKey.v
decryptRound.v
inverseShiftRows.v
inverseSubBytes.v
decryptRound.v
inverseShiftRows.v
inverseSubBytes.v
addRoundKey.v
inverseMixColumns.v

## Slide 14: Ram存放格式
Ram格式：
x~5x存放需要加密的資料，6x控制加密開始，7x~11x存放加密完的資料，12x紀錄加密完成，
若10x存放ffffffff則表示加密完成。
遇到的問題：
0與121~127的位置無法完整使用
若使用者直接將輸入資料存放到x~5x以外的ram位置時該如何處理？

## Slide 15
加密資料寬度為128，每筆RAM資料為4組bytes，但每組byte的第1個bit不使用，因此每筆RAM的可用資料為28bits，因此每筆AES資料須使用5筆RAM，第5筆僅使用16bits。

## Slide 16: aes加密測試資料
測試資料(1):
ram[1] <= 11223344, ram[2] <= 22334455, ram[3] <= 33445566, ram[4] <= 44556677
測試資料(2):
ram[101] <= 11111111, ram[102] <= 22222222, ram[103] <= 33333333, ram[104] <= 44444444

## Slide 17: 接收後並aes加密波型圖

## Slide 18: GitHub紀錄
https://github.com/Justina0331/rs232_AES.git

## Slide 19: AES參考資料
https://www.796t.com/content/1541892089.html
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10249488
https://github.com/michaelehab/AES-Verilog