## Slide 1: RS232

## Slide 2: 架構
外接設備
FPGA
回傳
AES加密

## Slide 3: Verilog程式
TopCode : rs232.v
Code:
RS_code.v , TX_code.v , AES.v
Testbench : bits64_test.v, aes_data_tb.v

## Slide 4: rs232.v
rs232(TX, RX, sw2, sw1 ,sw0, clk, rst, port_b_out)
output
TX : 從FPGA傳出資料(64bits)
port_b_out : 將資料用LED燈顯示(8bits)
input
RX : FPGA接收資料(64bits)
sw2,sw1,sw0 : 切換port_b_out輸出哪一則資料
clk : 50MHz
rst : 重製資料

## Slide 5: RX_code.v
RX_code(data_out, data_in, load_port_b, tx_start, clk, rst)
output
data_out : 將接收到的資料紀錄到data，用於往後AES加密
load_port_b : 將資料load到LED
input
data_in : RX線接收到的資料
clk : 50MHz
rst : 重製資料
tx_start : RX接收完畢後，TX可開始回傳資料

## Slide 6: TX_code.v
TX_code(data_out, data_in, tx_start, clk, rst)
output
data_out : TX線傳出資料
input
data_in : 存於data的資料
clk : 50MHz
rst : 重製資料
tx_start : 控制TX開始傳資料

## Slide 7: RX傳送格式
8組8bits，以下為每組bits的功能
第1組：輸入02以表示開始接收資料。
第2組：1~7個bits控制資料ram位置，第8個bit為1則為寫入，0則為輸出。
第3~6組：需要存放的資料
第7組：check bit(未使用)
第8組：輸入03已表示資料接收完畢
遇到的問題
第2組控制寫入及讀出的資料存在少數問題，例如0000 0010及0000 00011，目標是希望讀出ram[2]及ram[3]，
但02及03為控制開始及結束因此無法正常使用。

## Slide 8: AES.v
AES(enable, e128_in, e128_out, d128);
output
e128_out : 加密後資料
input
e128_in : 加密前資料
enable : 控制aes開始加密
d128 : 加密解密後是否為同一筆資料

## Slide 9: AES

## Slide 11: AES加密程式
AES.v
AES_Encrypt.v
AES_Encrypt.v
keyExpansion.v
addRoundKey.v
encryptRound.v
subBytes.v
shiftRows.v
encryptRound.v
subBytes.v
shiftRows.v
mixColumns.v
addRoundKey.v

## Slide 12: AES解密程式
AES.v
AES_Decrypt.v
AES_Decrypt.v
keyExpansion.v
addRoundKey.v
decryptRound.v
inverseShiftRows.v
inverseSubBytes.v
decryptRound.v
inverseShiftRows.v
inverseSubBytes.v
addRoundKey.v
inverseMixColumns.v

## Slide 13: Ram存放格式
Ram格式：
x~4x存放需要加密的資料，5x控制加密開始，6x~9x存放加密完的資料，10x紀錄加密完成，
若10x存放ffffffff則表示加密完成。
遇到的問題：
0與121~127的位置無法完整使用
若使用者直接將輸入資料存放到x~4x以外的ram位置時該如何處理？

## Slide 14: aes加密測試資料
測試資料(1):
ram[1] <= 11223344, ram[2] <= 22334455, ram[3] <= 33445566, ram[4] <= 44556677
測試資料(2):
ram[101] <= 11111111, ram[102] <= 22222222, ram[103] <= 33333333, ram[104] <= 44444444

## Slide 15: 接收後並aes加密波型圖

## Slide 16: GitHub紀錄
https://github.com/Justina0331/rs232_AES.git

## Slide 17: AES參考資料
https://www.796t.com/content/1541892089.html
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10249488
https://github.com/michaelehab/AES-Verilog